PRESSEBERICHT (Nr. 389)

27. Oktober 2011	ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

IQD lanciert neue Produktreihe 
hochpräziser AT-Schnitt-Quarze

IQD Frequency Products hat eine neue Produktreihe hochpräziser Quarze für Spezialanwendungen, beispielsweise im Militärbereich und für Radaranwendungen oder Pager, auf den Markt gebracht. Die Quarze werden von der deutschen Niederlassung IQD FOQ GmbH hergestellt und sind in verschiedenen Bauformen erhältlich, unter anderem UM1, HC-49/U, HC-43/U (CW), HC-37/U und HC-45/U (CW). Für die bestmögliche Güte (Q-Faktor) sollten Kunden kaltverschweißte Bauformen (CW) wählen. Die Güte ist eine Messgröße für den Energieverlust im Quarz. Einfluß auf die Güte haben u.a. die Qualität des Blanks, die Oberflächenrauhigkeit, die Art des Gehäuses und das Verschlussverfahren. Je höher die Güte, desto besser die Qualität des Quarzes. Der Q-Faktor ist wiederum umso wichtiger für den Designingenieur, je höher die Frequenz ist. Die maximal mögliche kurzfristige Stabilität eines Quarzes hängt ebenfalls von der Güte ab.

Die Quarze sind für einen breiten Frequenzbereich erhältlich, einschließlich 10 bis 42MHz im Grundtonbereich, 10 bis 125MHz im 3. Oberton- und 70 bis 175MHz im 5. Obertonbereich. Dies liegt an der Grenze des mit diesem Quarzdesign Möglichen und erfordert extrem dünne Blanks, die über diesen Bereich hinaus nicht mehr bearbeitet werden könnten.

Die neue Produktreihe bietet außerordentlich geringe Alterung von nur 0,1ppm jährlich und eine enge Frequenztoleranz von nur noch ±3ppm bei 25°C. Die Vergleichszahlen für Standardquarze liegen typischerweise um 3ppm jährlich für die Alterung und ±10ppm für die Frequenztoleranz. Temperaturstabilität kann je nach Kundenanwendung für Werte von bis zu 4ppm bei 0 bis 70°C und 12ppm bei -40 bis 85°C spezifiziert werden.

Phasenrauschen ist in vielen Anwendungen ein kritischer Aspekt. Diese hochspezifischen Quarze leisten in dieser Hinsicht Ausgezeichnetes, einschließlich bei Hochfrequenzen von bis zu 100MHz im 5. Obertonbereich.

IQD bietet für diese Produkte einen Express-Service an. Je nach erforderlicher Spezifikation kann die Herstellung innerhalb von 3 Tagen erfolgen. Vollständige Angaben, einschließlich Datenblätter, erhalten Sie auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de.

###

Hinweise für die Redaktion:
Rückführend auf eine fast 40 jährige Firmengeschichte, ist IQD Frequency Products ein anerkanntes Unternehmen unter den Marktführern im Frequenzproduktbereich. Unsere Niederlassungen befinden sich in Amerika, Asien und Europa darunter unser Spezialist OCXO Fertigungsbereich, IQD FOQ GmbH in Deutschland. Mit der aktiven Kunden in über 60 Ländern, bieten eine der umfassendsten Frequenzproduktpaletten, von handelsüblichen Low-Cost-Produkten, bis hin zu Produkten mit einer hohen Zuverlässigkeit für militärische und professionelle Anwendungen an. Unser Sortiment umfasst Quarze, Oszillatoren, Silizium / MEMS Oszillatoren, Fast-Make Oszillatoren, VCXO’s, TCXO’s, OCXO’s und Automotive- Quarze & Oszillatoren mit AEC-Q200 und TS16949 Qualifizierung.

Qualität und Kundenservice sind die Hauptmerkmale unseres Erfolges und wir arbeiten konsequent und kontinuierlich am Erreichen und Übertreffen der Erwartungen des Kunden. Unser mehrsprachiges Verkaufs-Team, sowie unser Application Support Team steht unseren Kunden von der Entwurfsphase, bis hin zur vollen Produktion und auch darüber hinaus zur Verfügung.

IQD-Produkte werden von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt, Automotive, Kommunikation, Computer, Verbraucher, sowie in industriellen, medizinischen und militärischen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten mit mehreren führenden Chip-Set-Designern auf einer Vielzahl von wichtigen Projekten zusammen und halten Zulassungen auf eine Reihe von Produkten, einschließlich Oszillatoren mit einer hohen Spezifikation. Unsere gesamte Produktpalette ist direkt von allen unseren Niederlassungen oder über unsere weltweiten Distributoren und  Repräsentanten erhältlich. Ausführliche Kontaktdaten sind auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de zu finden.

Weitere Informationen erhalten Sie: 
Harriet Charles
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270200
E: harriet.charles@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.com