PRESSEBERICHT (No. 415)

26. FEBRUAR 2013	zur sofortigen Veröffentlichung

IQD präsentiert neuen 14-Pin-DIL-Quarzoszillator
auf der Embedded World 2013

IQDs neue OCXO-Serie IQOV-160, die auf der Embedded World 2013 präsentiert wird, bietet alle Leistungsvorteile eines Quarzoszillators in einem kleinen, branchenüblichen 14-Pin-DIL-Gehäuse.

Die neuen Modelle sind in einem weiten Frequenzbereich von 5 bis 100MHz erhältlich und die gängigsten Frequenzen sind 10MHz, 20MHz, 12,8MHz, 13MHz, 15MHz, 16,32MHz, 16,384MHz, 18,432MHz, 19,20MHz, 19,44MHz, 20MHz, 25MHz, 26MHz, 30,72MHz, 32,768MHz, 38,88MHz, 40MHz, 50MHz und 100MHz.

Die IQOV-160-Serie bietet eine Frequenzstabilität von ±2,5ppb (parts per billion) über dem Temperaturbereich von –40 bis +85°C und die Alterung ist im ersten Jahr begrenzt auf ±0,1ppm. Lagertemperaturbereich –55  bis +105°C.

Als Ausgang stehen Sinus oder HCMOS zur Auswahl, mit einer Versorgungsspannung von 3,3Volt. Die Leistungsaufnahme in der Aufwärmphase beträgt 2W, bei einer Aufwärmzeit von 1 Minute, und in der ausgeglichenen Lage 0,6W.

Die typische Phasenrauschleistung für eine 10MHz-Ausführung ist: –85dBc/Hz bei 10Hz; –130dBc/Hz bei 100Hz; –150dBc/Hz bei 1kHz; –155dBc/Hz bei 10kHz; –160dBc/Hz bei 100kHz und –160dBc/Hz bei 1MHz. Oberwelle <= -40dBc.

Einsatzbereiche umfassen MSR-Technik, Richtfunkanlagen, Mobilfunk-Basisstationen, Rundfunkanlagen und Haushaltszähler.

Nähere Informationen erhalten Sie von IQD auf der Embedded World 2013, Stand 152, Halle 1.

###

Hinweise für die Redaktion:
Rückführend auf eine fast 40 jährige Firmengeschichte, ist IQD Frequency Products ein anerkanntes Unternehmen unter den Marktführern im Frequenzproduktbereich. Unsere Niederlassungen befinden sich in Amerika, Asien und Europa darunter unser Spezialist OCXO Fertigungsbereich, IQD FOQ GmbH in Deutschland. Mit der aktiven Kunden in über 60 Ländern, bieten eine der umfassendsten Frequenzproduktpaletten, von handelsüblichen Low-Cost-Produkten, bis hin zu Produkten mit einer hohen Zuverlässigkeit für militärische und professionelle Anwendungen an. Unser Sortiment umfasst Quarze, Oszillatoren, Silizium / MEMS Oszillatoren, Fast-Make Oszillatoren, VCXO’s, TCXO’s, OCXO’s, Automotive- Quarze & Oszillatoren mit AEC-Q200 und TS16949 Qualifizierung., Real Time Clock und SAW Filters.

IQD-Produkte werden von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt, Automotive, Kommunikation, Computer, Verbraucher, sowie in industriellen, medizinischen und militärischen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten mit mehreren führenden Chip-Set-Designern auf einer Vielzahl von wichtigen Projekten zusammen und halten Zulassungen auf eine Reihe von Produkten, einschließlich Oszillatoren mit einer hohen Spezifikation. Unsere gesamte Produktpalette ist direkt von allen unseren Niederlassungen oder über unsere weltweiten Distributoren und  Repräsentanten erhältlich. Ausführliche Kontaktdaten sind auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Anke Allen
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270227

T: +49 (0) 7264 914515
E: anke.allen@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.com

Besuchen Sie uns auf:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus