PRESSEBERICHT (No. 419)

6 JUNI 2013	zur sofortigen Veröffentlichung

Neue VCO-Serie von IQD bietet weiten Frequenzbereich und ausgezeichnetes Phasenrauschen

IQD Frequency Products stellt auf der IMS 2013 eine neue Serie hochleistungsfähiger, anpassbarer VCOs (Voltage Controlled Oscillators) vor, die eine umfassende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen wie Test- und Messgeräte, SATCOM, Telekommunikation und Digitalfunk bieten. Die neue IVCO-100-Serie bietet Frequenzen von 50MHz bis 6GHz. Durch das interne Oszillator-Design bieten alle Varianten ein hervorragendes Phasenrauschen bei den 10- und 100-kHz-Frequenz-Offsets und ermöglichen eine hochlineare Frequenzabstimmung mit Störsicherheit bei Spannungs- und Ausgangslastschwankungen. Die Bausteine werden im 12,7mm x 12,7mm x 4,0mm Standard-SMD-Gehäuse ausgeliefert. Der industrielle Betriebstemperaturbereich aller Modelle der Serie erstreckt sich von -40 bis 85°C. Die Ausgangsleistung beträgt 5dBm an 50Ω.

Der IVCO-100 basiert auf einem verlustarmen Koaxial-Resonator mit hoher Güte Q und bedient damit Anwendungen, die eine sehr stabile Local-Oscillator-(LO-)Quelle benötigen, wenn ein Schmalbanddesign die beste Wahl ist. Der Oszillator bietet die beste Kombination aus Phasenrauschen, Oberwellenabstand und hoher Störsicherheit bei Load-Pulling und Voltage-Pushing zwischen 665 bis 685MHz.

Wo niedriges Phasenrauschen und moderate Bandbreite als Performance-Kriterium dienen, erfüllen der IVCO-110, IVCO-120 und IVCO-130 verschiedene Leistungsbereiche. Der IVCO-110 bietet beste Leistungsfähigkeit zwischen 825 und 930MHz; der IVCO-120 bietet ‐90dBc/Hz Phasenrauschen bei 10kHz Offset zwischen 4400 und 4800MHz. Der IVCO-130 reizt die Designmöglichkeiten bis 6GHz aus und bietet ein Phasenrauschen von ‐90dBc/Hz bei 10kHz Offset im Frequenzbereich von 5500 bis 5815MHz.

IQDs deutsche Spezialsparte IQD FOQ GmbH bietet langjährige Erfahrung bei der Fertigung von VCOs. Voll automatisierte Fertigungs- und Testsysteme garantieren höchste Leistungsfähigkeit und die 100%ige Überprüfung kritischer Parameter wie Phasenrauschen und Abstimmempfindlichkeit über dem Betriebstemperaturbereich.

Die neuen VCOs eignen sich für verschiedene Sende- und Empfangssysteme, HF-Repeater, Mobilfunk-Basisstationen, SATCOM-Anwendungen, Radar, Funk und WiMax, sowie für Test- und Mess-Synthesizer.

Weitere Informationen erhalten Sie am IQD-Stand 137 auf der IMS 2013.

###

Hinweise für die Redaktion:
Rückführend auf eine fast 40 jährige Firmengeschichte, ist IQD Frequency Products ein anerkanntes Unternehmen unter den Marktführern im Frequenzproduktbereich. Unsere Niederlassungen befinden sich in Amerika, Asien und Europa darunter unser Spezialist OCXO Fertigungsbereich, IQD FOQ GmbH in Deutschland. Mit der aktiven Kunden in über 60 Ländern, bieten eine der umfassendsten Frequenzproduktpaletten, von handelsüblichen Low-Cost-Produkten, bis hin zu Produkten mit einer hohen Zuverlässigkeit für militärische und professionelle Anwendungen an. Unser Sortiment umfasst Quarze, Oszillatoren, Fast-Make Oszillatoren, VCXO’s, TCXO’s, OCXO’s, Rubidium Oszillatoren, Automotive- Quarze & Oszillatoren mit AEC-Q200 und TS16949 Qualifizierung, Quarzfilter, Real Time Clock, SAW Filters und VCO’s & Synthesizer.

IQD-Produkte werden von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt, Automotive, Kommunikation, Computer, Verbraucher, sowie in industriellen, medizinischen und militärischen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten mit mehreren führenden Chip-Set-Designern auf einer Vielzahl von wichtigen Projekten zusammen und halten Zulassungen auf eine Reihe von Produkten, einschließlich Oszillatoren mit einer hohen Spezifikation. Unsere gesamte Produktpalette ist direkt von allen unseren Niederlassungen oder über unsere weltweiten Distributoren und  Repräsentanten erhältlich. Ausführliche Kontaktdaten sind auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Anke Allen
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270227

T: +49 (0) 7264 914515
E: anke.allen@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.com

Join us on:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus