PRESSEBERICHT (No. 431)

22. APRIL 2014	zur sofortigen Veröffentlichung

Neuer Ultraminiatur-OCXO von IQD bietet
±5 ppb Stabilität in einer kleinen 14 x 9 mm Bauform

In einer Standard-Bauform mit den Abmessungen von lediglich 14 x 9,0 mm sowie einer Bauhöhe von nur 6,5 mm gewährleistet IQD’s neue OCXO-Familie IQOV-162 eine Frequenzstabilität bis ±5 ppb (parts per billion) über den vollen industriellen Temperaturbereich von -40 bis +85°C!

Über dieses außergewöhnliche Verhältnis von Baugröße und Performance hinaus steht das neue Modell in einem sehr weiten Frequenzbereich von 10 bis 100 MHz zur Verfügung. Der mit 3,3 V Versorgungsspannung arbeitende IQOV-162 hat in der Aufwärmphase eine Stromaufnahme von 600 mA und benötigt weniger als fünf Minuten Aufwärmzeit. Die Stromaufnahme nach der Aufwärmphase beträgt weniger als 300mA bei 25°C.

Der Ausgang lässt sich entweder als HCMOS mit 15 pF Last oder als Sinus mit einer Last von 50 Ohm spezifizieren. Zusätzlich zu der Tatsache, dass ein Phasenrauschen von besser als -150 dBc/Hz @ 1 kHz Offset geboten wird, ist auch die Alterungs-Performance mit weniger als ±500 ppb pro Jahr außergewöhnlich gut.

Varianten können mit einer Ziehspannungsoption spezifiziert werden, mit denen die Frequenz über einen Bereich von ±3 ppm bis  ±8 ppm nachgezogen werden kann.

Die IQOV-162-Familie wurde in erster Linie für den Einsatz in Anwendungen wie CDMA-Basisstationen, Femtozellen, optischen Netzwerken, 3G & 4G LTE, Ethernet, SoNET/SDH, ATM-Backplanes, SATA sowie Satellitenkommunikation entwickelt, oder überall dort, wo ein OCXO in sehr kleiner Bauform erforderlich ist.

###

Hinweise für die Redaktion:
Rückführend auf eine fast 40 jährige Firmengeschichte, ist IQD Frequency Products ein anerkanntes Unternehmen unter den Marktführern im Frequenzproduktbereich. Unsere Niederlassungen befinden sich in Amerika, Asien und Europa darunter unser Spezialist OCXO Fertigungsbereich, IQD FOQ GmbH in Deutschland. Mit der aktiven Kunden in über 60 Ländern, bieten eine der umfassendsten Frequenzproduktpaletten, von handelsüblichen Low-Cost-Produkten, bis hin zu Produkten mit einer hohen Zuverlässigkeit für militärische und professionelle Anwendungen an. Unser Sortiment umfasst Quarze, Oszillatoren, Fast-Make Oszillatoren, VCXO’s, TCXO’s, OCXO’s, Rubidium Oszillatoren, Automotive- Quarze mit AEC-Q200 und TS16949 Qualifizierung, und Real Time Clock.

IQD-Produkte werden von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt, Automotive, Kommunikation, Computer, Verbraucher, sowie in industriellen, medizinischen und militärischen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten mit mehreren führenden Chip-Set-Designern auf einer Vielzahl von wichtigen Projekten zusammen und halten Zulassungen auf eine Reihe von Produkten, einschließlich Oszillatoren mit einer hohen Spezifikation. Unsere gesamte Produktpalette ist direkt von allen unseren Niederlassungen oder über unsere weltweiten Distributoren und  Repräsentanten erhältlich. Ausführliche Kontaktdaten sind auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Anke Allen
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270227

T: +49 (0) 7264 914515
E: anke.allen@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.de

Join us on:    facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus