PRESSEBERICHT (No. 433)

27. MAI 2014	zur sofortigen Veröffentlichung

Neuer TCVCXO von IQD mit ±0,14 ppm Stabilität in der Bauform 5 x 3,2 mm

IQD’s neue TCVCXO-Familie IQXT-210 bietet Frequenzstabilitäten bis zu ±0,14 ppm über den industriellen Temperaturbereich von -40 bis 85°C. Diese neue Modellreihe erreicht nahezu die Performance eines OCXO‘s, ist jedoch in einem 8-Pad-Miniaturgehäuse von 5 x 3,2 mm untergebracht.

Bei einer Versorgungsspannung von 3,3V hat der IQXT-210 eine typische Stromaufnahme von nur 12 mA, abhängig von der Frequenz. Diese kann zwischen 10 MHz und 50 MHz spezifiziert werden. Zunächst werden 11 Standardfrequenzen angeboten, darunter 12,8 MHz, 19,2 MHz und 26,0 MHz.

Der Ausgang kann entweder als HCMOS mit 15 pF Last oder als Clipped Sinwave mit einer Last von 10 kOhm spezifiziert werden. Darüber hinaus kann der Oszillator in verschiedenen Ziehbereichs-Optionen spezifiziert werden, sowohl von ±5 ppm bis ±10 ppm als auch von ±10 ppm bis ±15 ppm. Dadurch kann die Frequenz für vielfältige Anwendungen eingestellt werden, und außerdem ist der Oszillator auch für Fernbedienungen einsetzbar.

Der IQXT-210 wurde in erster Linie für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch entwickelt, zum Beispiel Femtocells, Smart Wireless Devices, Glasfasernetzwerke (PON), Mikrowellen-Satellitenkommunikation , LTE/4G-Basisstationen, Backhaul-Infrastruktur, PTN (Packet Transport Network), Computernetzwerke, HF-Module, Test- und Messgeräte sowie für WiFi plus.

Das Phasenrauschen beträgt -148 dBc/Hz bei 10 kHz Offset, die Kurzzeit-Stabilität reicht herunter bis auf 5E-10/s. Die Oszillatoren sind natürlich RoHS-konform und werden auf Band Rolle gegurtet ausgeliefert. Weitere Informationen sowie das vollständige Datenblatt stehen unter www.iqdfrequencyproducts.com zur Verfügung.

###

Hinweise für die Redaktion:
Rückführend auf eine fast 40 jährige Firmengeschichte, ist IQD Frequency Products ein anerkanntes Unternehmen unter den Marktführern im Frequenzproduktbereich. Unsere Niederlassungen befinden sich in Amerika, Asien und Europa darunter unser Spezialist OCXO Fertigungsbereich, IQD FOQ GmbH in Deutschland. Mit der aktiven Kunden in über 60 Ländern, bieten eine der umfassendsten Frequenzproduktpaletten, von handelsüblichen Low-Cost-Produkten, bis hin zu Produkten mit einer hohen Zuverlässigkeit für militärische und professionelle Anwendungen an. Unser Sortiment umfasst Quarze, Oszillatoren, Fast-Make Oszillatoren, VCXO’s, TCXO’s, OCXO’s, Rubidium Oszillatoren, Automotive- Quarze mit AEC-Q200 und TS16949 Qualifizierung, und Real Time Clock.

IQD-Produkte werden von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt, Automotive, Kommunikation, Computer, Verbraucher, sowie in industriellen, medizinischen und militärischen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten mit mehreren führenden Chip-Set-Designern auf einer Vielzahl von wichtigen Projekten zusammen und halten Zulassungen auf eine Reihe von Produkten, einschließlich Oszillatoren mit einer hohen Spezifikation. Unsere gesamte Produktpalette ist direkt von allen unseren Niederlassungen oder über unsere weltweiten Distributoren und  Repräsentanten erhältlich. Ausführliche Kontaktdaten sind auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Anke Allen
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270227

T: +49 (0) 7264 914515
E: anke.allen@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.de

Join us on:    facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus