PRESSEBERICHT (No. 436)

15. JULI 2014	zur sofortigen Veröffentlichung

Neuer hochstabiler Taktoszillator von IQD
bietet zwei verschiedene Gehäusegrößen

IQD’s neue Familien von Taktoszillatoren, die sich an der Spitze der modernen Taktoszillator-Entwicklung befinden, liefern Frequenzstabilitäten von nur ±10 ppm über den vollen industriellen Temperaturbereich von -40 bis 85° C. Verfügbar sind zwei Versionen, die verschiedene Größen des Keramikgehäuses aufweisen: die IQXO-445-Familie ist in einem Gehäuse mit den Abmessungen 2,5 x 2,0 mm untergebracht, wohingegen sich die IQXO-430-Familie in einem Gehäuse von 3,2 x 2,5 mm befindet.

Beide Reihen sind über einen Frequenzbereich von 4 bis 54 MHz lieferbar und gewährleisten einen extrem geringen Stromverbrauch von 3,1 mA bei 40 MHz in Verbindung mit einer Phasenrauschleistung von -145 dBc/Hz bei 10 kHz Offset. Die IQXO-445- und IQXO-430-Familien sind mit 4 oder 6 Pads erhältlich und können für Versorgungsspannungen von 2,5; 3,0 oder 3,3 V spezifiziert werden.

Der Ausgang ist CMOS-kompatibel mit einer Last bei zu 15 pF. Beide Modelle enthalten standardmäßig eine Tri-State-Möglichkeit und sind für RoHS-konformes Reflow-Löten vorgesehen.

Beide Reihen, IQXO-445 und IQXO-430, wurden für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt, zum Beispiel für Wireless-LANs, PLC-Modems, Bluetooth, die Mobilkommunikation, Wi-Max sowie industrielle Funkanlagen. Weitere Informationen sowie das vollständige Datenblatt stehen unter www.iqdfrequencyproducts.com zur Verfügung.

###

Hinweise für die Redaktion:
Rückführend auf eine fast 40 jährige Firmengeschichte, ist IQD Frequency Products ein anerkanntes Unternehmen unter den Marktführern im Frequenzproduktbereich. Unsere Niederlassungen befinden sich in Amerika, Asien und Europa darunter unser Spezialist OCXO Fertigungsbereich, IQD FOQ GmbH in Deutschland. Mit der aktiven Kunden in über 60 Ländern, bieten eine der umfassendsten Frequenzproduktpaletten, von handelsüblichen Low-Cost-Produkten, bis hin zu Produkten mit einer hohen Zuverlässigkeit für militärische und professionelle Anwendungen an. Unser Sortiment umfasst Quarze, Oszillatoren, Fast-Make Oszillatoren, VCXO’s, TCXO’s, OCXO’s, Rubidium Oszillatoren, Automotive- Quarze mit AEC-Q200 und TS16949 Qualifizierung, und Real Time Clock.

IQD-Produkte werden von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt, Automotive, Kommunikation, Computer, Verbraucher, sowie in industriellen, medizinischen und militärischen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten mit mehreren führenden Chip-Set-Designern auf einer Vielzahl von wichtigen Projekten zusammen und halten Zulassungen auf eine Reihe von Produkten, einschließlich Oszillatoren mit einer hohen Spezifikation. Unsere gesamte Produktpalette ist direkt von allen unseren Niederlassungen oder über unsere weltweiten Distributoren und  Repräsentanten erhältlich. Ausführliche Kontaktdaten sind auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Anke Allen
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270227

T: +49 (0) 7264 914515
E: anke.allen@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.de

Join us on:    facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus