PRESSEBERICHT (No. 464)

Mai 2017                                 					ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Neuer Taktoszillator mit extrem geringem Jitter für den Einsatz in Wehrtechnik sowie Luft- und Raumfahrt

IQD’s neue oberflächenmontierbare Taktoszillatoren der STXO-Familie wurden mit einem extrem geringen integrierten RMS-Phasenjitter von 256 fs bei 2,5 V sowie einem RMS-Periodenjitter von 1,4 ps über 1.0000 Zyklen entwickelt. Mit einem Phasenrauschpegel von -138 dBc/Hz @ 1 kHz und -163 dBc/Hz bei Grundrauschen eignet sich diese neue Familie ideal für den Einsatz in der Wehrtechnik sowie in der Luft- und Raumfahrt, zum Beispiel in der smarten Munition, Lenkungs- & Navigations- sowie Kommunikationssystemen, wobei die Bausteine jedoch auch in anspruchsvollen industriellen Anwendungen Verwendung finden können. Nachdem die Entwicklung um einen hermetisch abgedichteten Quarz mit hoher Schockfestigkeit sowie eine CMOS-kompatible integrierte Schaltung herum erfolgte, beeindruckt auch die Umwelt-Performance: Der STXO ist in der Lage, in Übereinstimmung mit dem MIL-STD-202G Schockpegel von bis 20.000 g und Vibrationspegel von 20 g bei 10-2000 Hz Gleitsinus zu überleben.

Die in einem Industriestandard-Keramikgehäuse von 3,2 x 2,5 mm mit 4 Pads sowie einem Metalldeckel untergebrachte neue STXO-Serie ist mit einer engen Frequenzstabilität von ±10 ppm über einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85°C sowie von ±20 ppm über den vollen militärischen Betriebstemperaturbereich von -55 bis +125°C lieferbar.

Es können Frequenzen zwischen 10 MHz und 55 MHz spezifiziert werden, und das in Verbindung mit Versorgungsspannungen von wahlweise 2,5 V und 3,3 V; Der Stromverbrauch beträgt 3 mA mit einer CMOS-Treiberleistung von 15 pF.

Darüber hinaus sind Varianten erhältlich, die eine Einschalt-/Ausschalt- sowie eine Tri-State-Regelung enthalten. Im Einklang mit ihren militärischen Eigenschaften kann die Familie mit einer Reihe von Oberflächenbehandlungen des Abschlusses spezifiziert werden, darunter Zinn/Blei in Anwendungen, in denen der Einsatz eines RoHS-konformen Bausteins zu Problemen bei der Zulassung führen würde. Allerdings stehen auch RoHS-konforme Oberflächen für weniger empfindliche Einsatzbereiche zur Verfügung. Das Tastverhältnis liegt zwischen 45% min und 55% max bei einer maximalen Hochlaufzeit von 5 ms sowie eine Anstiegs- und Abfallzeit von 5 ns max. zu den Packaging-Optionen zählen Tray-Verpackungen oder auf Spule gegurtet. Weitere Informationen sind auf www.iqdfrequencyproducts.com/search/?q=stxo verfügbar.

###

Hinweise für die Redaktion:

Rückführend auf eine fast 40 jährige Firmengeschichte, ist IQD Frequency Products ein anerkanntes Unternehmen unter den Marktführern im Frequenzproduktbereich. Mit der aktiven Kunden in über 60 Ländern, bieten eine der umfassendsten Frequenzproduktpaletten, von handelsüblichen Low-Cost-Produkten, bis hin zu

Produkten mit einer hohen Zuverlässigkeit für militärische und professionelle Anwendungen an. Unser Sortiment umfasst Quarze, Oszillatoren, VCXO’s, TCXO’s, OCXO’s, Rubidium Oszillatoren und Automotive- Quarze mit AEC-Q200 und TS16949 Qualifizierung,

IQD-Produkte werden von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt, Automotive, Kommunikation, Computer, Verbraucher, sowie in industriellen, medizinischen und militärischen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten mit mehreren führenden Chip-Set-Designern auf einer Vielzahl von wichtigen Projekten zusammen und halten Zulassungen auf eine Reihe von Produkten, einschließlich Oszillatoren mit einer hohen Spezifikation. Unsere gesamte Produktpalette ist direkt von allen unseren Niederlassungen oder über unsere weltweiten Distributoren und  Repräsentanten erhältlich. Ausführliche Kontaktdaten sind auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Anke Allen
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)7792781707  or +44 (0)1460 270227

T: 0800 1808 443
E: anke.allen@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.de

Folgen Sie uns auf:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus