PRESSEBERICHT (No. 407)

13. NOVEMBER 2012	zur sofortigen Veröffentlichung

IQD lanciert neuen Taktoszillator mit niedrigem Phasenrauschen
 und geringem Stromverbrauch

IQDs neuer Quarzoszillatorreihe CFPS-115 hat zwei wesentliche Hauptmerkmale: Niedriges Phasenrauschen und geringer Stromverbrauch. Bei einer Nennfrequenz von 40MHz beträgt das Phasenrauschen -80dBc/Hz bei 10Hz Offset und -145dBc/Hz bei 1kHz Offset. Diese Werte sind um etwa 5dB besser als bei vergleichbaren Produkten. Die neue Modellreihe hat außerdem einen geringen Stromverbrauch von nur 7mA. Bei herkömmlichen SMD-Oszillatoren beträgt der typische Stromverbrauch bei 32MHz etwa 20mA.

Die neue Produktreihe ist erhältlich mit Frequenzen von 26MHz bis 44MHz und bietet einen HCMOS-Ausgang mit einem Tastverhältnis von 45/55%. Der Ausgang besitzt zudem eine Tristate-Funktion, somit lässt sich der Ausgang hochohmig schalten. Die Versorgungsspannung beträgt 3,3V. Diese neue Modellreihe ist in einem 2,5 x 2,0 x 0,8 mm großen, hermetisch dichten Gehäuse mit Metallkappe untergebracht, das dazu beiträgt, die EMI-Strahlung zu reduzieren. Der Oszillator kann über einen Temperaturbereich von –40 bis 85°C betrieben werden, die Stabilität reicht dabei bis ±30ppm.

Der CFPS-115 ist ein extrem vielseitiger Oszillator und wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, wie zum Beispiel Computer- und Datenerfassungssysteme, Luftfahrt und Überwachungssysteme, bei denen niedriges Phasenrauschen und geringer Stromverbrauch für die Leistung des Endproduktes entscheidend sind.

Nähere Informationen erhalten Sie von IQD auf der Electronica 2012, Stand 314, Halle B5.

###

Hinweise für die Redaktion:
Rückführend auf eine fast 40 jährige Firmengeschichte, ist IQD Frequency Products ein anerkanntes Unternehmen unter den Marktführern im Frequenzproduktbereich. Unsere Niederlassungen befinden sich in Amerika, Asien und Europa darunter unser Spezialist OCXO Fertigungsbereich, IQD FOQ GmbH in Deutschland. Mit der aktiven Kunden in über 60 Ländern, bieten eine der umfassendsten Frequenzproduktpaletten, von handelsüblichen Low-Cost-Produkten, bis hin zu Produkten mit einer hohen Zuverlässigkeit für militärische und professionelle Anwendungen an. Unser Sortiment umfasst Quarze, Oszillatoren, Silizium / MEMS Oszillatoren, Fast-Make Oszillatoren, VCXO’s, TCXO’s, OCXO’s, Automotive- Quarze & Oszillatoren mit AEC-Q200 und TS16949 Qualifizierung., Real Time Clock und SAW Filters.

IQD-Produkte werden von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt, Automotive, Kommunikation, Computer, Verbraucher, sowie in industriellen, medizinischen und militärischen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten mit mehreren führenden Chip-Set-Designern auf einer Vielzahl von wichtigen Projekten zusammen und halten Zulassungen auf eine Reihe von Produkten, einschließlich Oszillatoren mit einer hohen Spezifikation. Unsere gesamte Produktpalette ist direkt von allen unseren Niederlassungen oder über unsere weltweiten Distributoren und  Repräsentanten erhältlich. Ausführliche Kontaktdaten sind auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Anke Allen
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270227

T: +49 (0) 7264 914515
E: anke.allen@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.com