PRESSEBERICHT (No. 421)

20. AUGUST 2013	zur sofortigen Veröffentlichung

IQD stellt Ultraminiatur-Schwingquarz mit nur 0,5mm Bauhöhe vor

IQD Frequency Products bringt mit dem IQXC-42 einen der weltweit kleinsten Schwingquarze auf den Markt. Die Abmessungen betragen lediglich 2,0 x 1,6mm bei einer Höhe von nur 0,5mm. Diese neue Modellreihe eignet sich besonders für viele tragbare Applikationen, beispielsweise Handheld-Steuergeräte, batteriebetriebene Telemetrie Geräte, Notebooks sowie Überwachungsgeräte.

Der Schwingquarz IQXC-42 ist mit Frequenzen zwischen 20MHz und 50MHz erhältlich und ist über den vollen industriellen Temperaturbereich von -40 bis +85°C einsetzbar. Die Frequenzstabilität über den kommerziellen Temperaturbereich kann bis ±10ppm betragen. Im Einklang mit den Anforderungen der jüngsten Mikroprozessorgenerationen kann die Lastkapazität mit 8pF spezifiziert werden.

Das Produkt ist in einem hermetisch dichten Keramikgehäuse mit 4 Pads untergebracht, dessen  Metallabdeckung zur Minimierung der elektromagnetischen Störstrahlung beiträgt. Durch seinen optimierten Aufbau hat der Quarz eine Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 von bis zu 1000G. Der IQXC-42 ist für die automatische Montage als T&R sowie auch lose verpackt für Prototypen mit geringen Stückzahlen lieferbar.

Weitere Details stellen alle IQD-Verkaufsbüros zur Verfügung.

###

Hinweise für die Redaktion:
Rückführend auf eine fast 40 jährige Firmengeschichte, ist IQD Frequency Products ein anerkanntes Unternehmen unter den Marktführern im Frequenzproduktbereich. Unsere Niederlassungen befinden sich in Amerika, Asien und Europa darunter unser Spezialist OCXO Fertigungsbereich, IQD FOQ GmbH in Deutschland. Mit der aktiven Kunden in über 60 Ländern, bieten eine der umfassendsten Frequenzproduktpaletten, von handelsüblichen Low-Cost-Produkten, bis hin zu Produkten mit einer hohen Zuverlässigkeit für militärische und professionelle Anwendungen an. Unser Sortiment umfasst Quarze, Oszillatoren, Fast-Make Oszillatoren, VCXO’s, TCXO’s, OCXO’s, Rubidium Oszillatoren, Automotive- Quarze & Oszillatoren mit AEC-Q200 und TS16949 Qualifizierung, Quarzfilter, Real Time Clock, SAW Filters und VCO’s.

IQD-Produkte werden von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt, Automotive, Kommunikation, Computer, Verbraucher, sowie in industriellen, medizinischen und militärischen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten mit mehreren führenden Chip-Set-Designern auf einer Vielzahl von wichtigen Projekten zusammen und halten Zulassungen auf eine Reihe von Produkten, einschließlich Oszillatoren mit einer hohen Spezifikation. Unsere gesamte Produktpalette ist direkt von allen unseren Niederlassungen oder über unsere weltweiten Distributoren und  Repräsentanten erhältlich. Ausführliche Kontaktdaten sind auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Anke Allen
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270227

T: +49 (0) 7264 914515
E: anke.allen@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.de

Folgen Sie uns auf:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus