PRESSEBERICHT (No. 434)

4. JUNI 2014	zur sofortigen Veröffentlichung

IQD’s stellt neuen ±0,2ppb OCXO auf der IMS 2014 vor

IQD’s neue IQOV-164-Familie von thermostatisierten Quarzoszillatoren (OCXO, Oven Controlled Crystal Oscillator) bietet eine außergewöhnlich hohe Performance mit einer Frequenzstabilität von ±0.2 ppb über einen Temperaturbereich von -20 bis 70°C. Diese neue Modellreihe mit ultrahoher Stabilität kann auch über einen weiteren Temperaturbereich von -30 bis 75°C spezifiziert werden, wobei die Temperaturstabilität nur unwesentlich auf ±0,5 ppb abfällt.

Der für Frequenzen von 10 bis 40 MHz lieferbare OCXO verbraucht in der Aufwärmphase, die lediglich 3 Minuten dauert, maximal 7,0 W. Frequenzen sind bis 100 MHz mit einer Stabilität von ±10 ppb über -30 bis 75°C verfügbar. Der für eine Versorgungsspannung von 3,3 V entwickelte IQOV-164 ist in einem 5-Pin-Standard-Eurogehäuse mit den Abmessungen von 36 x 27 mm sowie einer Höhe von 13,5 mm untergebracht.

Der Ausgang kann entweder als HCMOS mit 15 pF Last oder als Sinus in eine Last von 50 Ohm spezifiziert werden. Das Phasenrauschen liegt typisch bei -158 dBc/Hz bei 100 kHz Offset. Der IQOV-164 kann mit verschiedenen Frequenzziehoptionen spezifiziert werden, um die Frequenzdrift durch Alterung zu kompensieren. Die typische Alterung liegt bei ±0,2 ppb pro Tag, diese kann je nach Frequenz auch herunter bis zu ±10 ppb pro Jahr spezifiziert werden.

Dadurch, dass der IQOV-164 eine solch außergewöhnlich hohe Frequenz-stabilität in Verbindung mit einer hohen Kurzzeitstabilität von ±0,01 ppb bietet, eignet er sich ganz besonders  für eine Reihe von Anwendungen, zu denen 4G- und LTE-Basisstationen und Test- und Messgeräte ebenso zählen wie GPS, Radar, Point to Point Communciation sowie Sonet/SDH.

Diese neue Familie ist Bestandteil einer umfangreichen Reihe von OCXOs, die von IQD erhältlich sind und die sowohl eine extrem geringe Phasenrausch-Performance als auch ultrakleine Gehäuse umfassen. Weitere Informationen sowie das vollständige Datenblatt stehen unter www.iqdfrequencyproducts.com zur Verfügung.

###

Hinweise für die Redaktion:
Rückführend auf eine fast 40 jährige Firmengeschichte, ist IQD Frequency Products ein anerkanntes Unternehmen unter den Marktführern im Frequenzproduktbereich. Unsere Niederlassungen befinden sich in Amerika, Asien und Europa darunter unser Spezialist OCXO Fertigungsbereich, IQD FOQ GmbH in Deutschland. Mit der aktiven Kunden in über 60 Ländern, bieten eine der umfassendsten Frequenzproduktpaletten, von handelsüblichen Low-Cost-Produkten, bis hin zu Produkten mit einer hohen Zuverlässigkeit für militärische und professionelle Anwendungen an. Unser Sortiment umfasst Quarze, Oszillatoren, Fast-Make Oszillatoren, VCXO’s, TCXO’s, OCXO’s, Rubidium Oszillatoren, Automotive- Quarze mit AEC-Q200 und TS16949 Qualifizierung, und Real Time Clock.

IQD-Produkte werden von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt, Automotive, Kommunikation, Computer, Verbraucher, sowie in industriellen, medizinischen und militärischen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten mit mehreren führenden Chip-Set-Designern auf einer Vielzahl von wichtigen Projekten zusammen und halten Zulassungen auf eine Reihe von Produkten, einschließlich Oszillatoren mit einer hohen Spezifikation. Unsere gesamte Produktpalette ist direkt von allen unseren Niederlassungen oder über unsere weltweiten Distributoren und  Repräsentanten erhältlich. Ausführliche Kontaktdaten sind auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Anke Allen
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270227

T: +49 (0) 7264 914515
E: anke.allen@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.de

Join us on:    facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus