PRESSEINFORMATION

11 mai 2009	FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH

Neue Ultra-Miniatur Quarz-Kristalle

IQD Frequency Products hat eine neue Reihe von Ultra-Miniatur-Quarzen von nur 2.0 x 1.6 x 0.35mm. Die CFPX-188-Serie sind für den Einsatz in der Verbraucherelektronik und für Computer-Anwendungen besonders geeignet. Um einen grundlegenden AT- Schnitt zu erhalten, dessen Winkel optimiert für eine bestimmte Frequenz / Leistung ist, verwendet die Temperatur des CFPX-188 eine flexible Struktur zur Montage der Schock und Vibration. Zur Verwendung von Quarz mit einer Dicke von etwa 0,05mm bei 30MHz. verwendet man bei der CFPX-188-Serie verdunstete Silber-Elektroden bei dem der Quarz mit einem leitfähigen Kleber verbunden wird. CFPX-188 Kristalle sind für platzsparende Anwendungen wie Set-Top-Boxen, Personal Video Recorder (PVRs), Spiele-Konsolen und Smart-Card-Leser geeignet .

Der CFPX-188 ist verfügbar in einer Reihe von fundamentalen Frequenzen von 20MHz bis 50MHz, befindet sich in einem hermetisch geschlossenen, vier-pad SMD-Keramik-Gehäuse und kann mit einer Stabilität von  bis zu ±10ppm über einen Standard-Temperaturbereich von -10(C bis + 60(C angeboten werden.
"Mehr und mehr neuer Modelle, benötigen ein Gehäuse für  geringen Platzbedarf. Die CFPX-188- Serie ist dafür ideal geeignet, um diesem Anspruch gerecht zu werden", sagte IQD's Anwendungs- Support Manager, Peter Sinclair. 
CFPX-188 Kristalle können in der losen oder gegurteten Verpackung angeboten werden.

-ENDE-

Hinweise der Redaktion:

Seit der Gründung im Jahr 1973, hat IQD Frequenz Produkte eine führende Position in Europa als ein spezialisierter Anbieter von Quarz-basierenden Frequenzkontrollprodukten erworben. IQD stellt eines der umfassendsten Produktpaletten im Frequenzbereich zur Verfügung. Von sehr günstigen kommerziellen Klasse-Geräte bis hin zu den höchsten militärischen und professionellen Anwendungen.

Seine Komponenten, die von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt-, Kommunikations-, Mess-, Verbraucher-und Medizintechnik-Industrie auf der ganzen Welt genutzt werden, sind Quarze, oszillatoren Kristall, programmierbare Oszillatoren, VCXOs, TCXOs, OCXOs und Rubidium-Standards.

IQD bietet all seinen Kunden eine partnerschaftliche Zusammenarbeit an und wird dabei unterstützt von einem gut geschultem und spezialisiertem Verkaufsteam, des weiteren stehen unsere Ingenieure aus der Support-Abteilung bei technischen Fragen gern zur Verfügung. Kunden werden von der ersten Planung bis zur vollen Produktion unterstützt und begleitet.

Ausserdem arbeitet IQD mit externe Vertreter und Distributoren in über 25 Ländern zusammen.

IQD Frequency Products Ltd erwarb vor kurzem die Niederlassung in Crewkerne (Somerset, England) die operativen Tätigkeiten des Rakon Europe Ltd, folgende Rakon's 2007 Erwerb der ehemaligen Frequency Control Products Division von C-MAC MicroTechnology ausführt.

Bei Rückfragen:
Harriet Charles
IQD Frequency Products
T: +44 (0)1460 270200
E: harriet.charles@iqdfrequencyproducts.com
www.iqdfrequencyproducts.com