PRESSEBERICHT (No. 457)

8 NOVEMBER 2016	                            ELECTRONICA-NEWS ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Neue AEC-Q200-qualifizierte Ultraminiatur-Quarze für industrielle & Automotive-Einsatzgebiete

Am ersten Tag der Electronica brachte IQD Frequency Products eine neue Familie von AEC-Q200-qualifizierten Ultraminiatur-Quarzkristallen auf den Markt, die der Norm TS16949 für industrielle und Automotive-Anwendungen entsprechen. Der IQXC-42 AUTO, der in einem 4-Pad-Keramikgehäuse mit einem hermetisch abgedichteten Metalldeckel untergebracht ist, misst lediglich 2,0 x 1,6 mm bei einer Höhe von 0,5 mm. Das neue Ultraminiatur-Modell eignet sich für viele Anwendungen im industriellen sowie im Kraftfahrzeugbereich, darunter ABS, Airbags, Bluetooth, fahrzeuginterne Kameras & Entertainment-Systeme, schlüssellose Fernbedienung (RKE), Reifendruckkontrolle (TPMS) & Wireless LAN. Der Quarzkristall IQXC-42 AUTO ist in Frequenzen zwischen 20 MHz und 50 MHz erhältlich; er arbeitet über den vollen Automotive-Temperaturbereich von -40 bis +125°C mit einer Frequenzstabilität von ±50 ppm oder von ±20 ppm über den industriellen Temperaturbereich.

Eine Reihe von IQXC-42 AUTO-Teilen sind über IQDs umfassendes Spektrum von globalen Distributoren ab Lager lieferbar; die Distributoren sind auf der IQD-Website www.iqdfrequencyproducts.de zusammen mit den zugehörigen Datenblättern aufgelistet.

###

Hinweise für die Redaktion:

Rückführend auf eine fast 40 jährige Firmengeschichte, ist IQD Frequency Products ein anerkanntes Unternehmen unter den Marktführern im Frequenzproduktbereich. Mit der aktiven Kunden in über 60 Ländern, bieten eine der umfassendsten Frequenzproduktpaletten, von handelsüblichen Low-Cost-Produkten, bis hin zu Produkten mit einer hohen Zuverlässigkeit für militärische und professionelle Anwendungen an. Unser Sortiment umfasst Quarze, Oszillatoren, VCXO’s, TCXO’s, OCXO’s, Rubidium Oszillatoren und Automotive- Quarze mit AEC-Q200 und TS16949 Qualifizierung,

IQD-Produkte werden von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt, Automotive, Kommunikation, Computer, Verbraucher, sowie in industriellen, medizinischen und militärischen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten mit mehreren führenden Chip-Set-Designern auf einer Vielzahl von wichtigen Projekten zusammen und halten Zulassungen auf eine Reihe von Produkten, einschließlich Oszillatoren mit einer hohen Spezifikation. Unsere gesamte Produktpalette ist direkt von allen unseren Niederlassungen oder über unsere weltweiten Distributoren und  Repräsentanten erhältlich. Ausführliche Kontaktdaten sind auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Anke Allen
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270227

T: 0800 1808 443
E: anke.allen@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.de

Folgen Sie uns auf:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus