PRESSEBERICHT (No. 459)

10 NOVEMBER 2016                                 ELECTRONICA-NEWS ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Neue Reihe von Ultraminiatur-VCXOs mit geringem Phasenrauschen werden von IQD auf der Electronica 2016 vorgestellt

IQDs neue spannungsgesteuerte Quarzoszillatoren (VCXOs) der Reihe IQXV-93 liefern ein ultra-geringes Phasenrauschen von 131 dBc/Hz bei 100 kHz und einen RMS-Phasenjitter von geringen 0,9 ps (12 kHz bis 20 MHz) in einem hermetisch dichten 6-Pad-Keramikgehäuse von 2,5 x 2,0 x 1,0 mm nach dem Industriestandard.

Das neue Modell, erhältlich in einem sehr weiten Frequenzbereich von 8 MHz bis 1,5 GHz, ist ideal für Anwendungen wie 10G & 40G Ethernet, Glasfasernetzwerke, SDH/SONET, WiMax und WLAN geeignet. Zwei Versorgungsspannungen sind möglich, 2,5 und 3,3 V, und zwar über einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85°C.

Die Frequenz ist extern durch das Anlegen einer Steuerspannung (1,65 V nominal) einstellbar, welche die Ausgangsfrequenz um eine Mindest-APR von ±35 ppm hochziehen kann. Das erlaubt eine absolute Frequenzeinstellung sowie eine Korrektur der Quarz-Alterung. Darüber hinaus besteht eine Einschalt-/Ausschalt-Funktion auf Pin 2, wodurch sich der VCXO durch Verwendung einer einfachen Logiksteuerung ausschalten lässt. Vollständige Datenblätter stehen auf der IQD-Website unter www.iqdfrequencyproducts.com

zur Verfügung.

###

Hinweise für die Redaktion:

Rückführend auf eine fast 40 jährige Firmengeschichte, ist IQD Frequency Products ein anerkanntes Unternehmen unter den Marktführern im Frequenzproduktbereich. Mit der aktiven Kunden in über 60 Ländern, bieten eine der umfassendsten Frequenzproduktpaletten, von handelsüblichen Low-Cost-Produkten, bis hin zu Produkten mit einer hohen Zuverlässigkeit für militärische und professionelle Anwendungen an. Unser Sortiment umfasst Quarze, Oszillatoren, VCXO’s, TCXO’s, OCXO’s, Rubidium Oszillatoren und Automotive- Quarze mit AEC-Q200 und TS16949 Qualifizierung,

IQD-Produkte werden von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt, Automotive, Kommunikation, Computer, Verbraucher, sowie in industriellen, medizinischen und militärischen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten mit mehreren führenden Chip-Set-Designern auf einer Vielzahl von wichtigen Projekten zusammen und halten Zulassungen auf eine Reihe von Produkten, einschließlich Oszillatoren mit einer hohen Spezifikation. Unsere gesamte Produktpalette ist direkt von allen unseren Niederlassungen oder über unsere weltweiten Distributoren und  Repräsentanten erhältlich. Ausführliche Kontaktdaten sind auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Anke Allen
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)1460 270227

T: 0800 1808 443
E: anke.allen@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.de

Folgen Sie uns auf:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus