PRESSEBERICHT (No. 463)

März 2017                                 				ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Der neue, auf der Embedded World von IQD  vorgestellte Miniatur-VCTCXO

liefert Bestwerte in der Frequenzstabilität

IQD’s jüngster spannungsgesteuerter temperaturkompensierter Quarzoszillator (VCTCXO) bietet Frequenzstabilitäten von bis nur ±0,28 ppm über den vollen industriellen Temperaturbereich von -40 bis 85°C in einem Gehäuse mit den geringen Abmessungen von 3,2 x 2,5 mm.

In der Standardausführung enthält der neue IQXT-220 eine Spannungsregelung (Frequenzeinstellung als Option), was zu einer On-Board-Frequenzabstimmung von zwischen ±10 ppm und ±15 ppm führt. Diese Abstimmung reicht aus, um die Auswirkungen von Reflow-Lötprozessen während der Fertigung zu unterbinden plus einer Zugabe zum Verriegeln mit einer PLL sowie außerdem einer Alterungskalibrierung für viele Jahre. Allerdings verzichten manche Kunden auf diese Funktion, damit ihr Design möglichst einfach bleibt; deshalb kann der Baustein auch ohne diese Option spezifiziert werden.

Das neue Modell ist in einem 4-Pad-Miniatur-Keramikgehäuse von 3,5 x2,5 mm untergebracht und wird mit einer Spannung von 3,3 V versorgt, wobei die maximale Stromentnahme bei lediglich 3 mA @25°C bei der Ansteuerung einer Last von 10 kOhm in 10 pF liegt. Zehn Standardfrequenzen stehen zur Verfügung, einschließlich 10,0 MHz, 12,8 MHz, 19,2 MHz und 38,8 8MHz mit einem Clipped-Sinusausgang und einer Last von 10 kΩ//10 pF Die Phasenrausch-Performance beträgt -140 dBc/Hz  bei 1 kHz Offset, während die Alterung pro Tag auf ±20 ppb gesenkt wurde.

Das neue Modell wurde in erster Linie für Anwendungen mit geringem Energieverbrauch entwickelt, die eine Frequenzquelle hoher Stabilität benötigen, beispielsweise Femto- & Pico-Zellen, 4G/LTE, intelligente drahtlose Geräte, Glasfasernetzwerke (PON), Backhaul-Infrastruktur, RF-Module, Wi-Fi, WLAN/WiMax sowie Test- & Messgeräte.

Alle Bausteine sind RoHS-konform, mit dem Reflow-Lötprozess kompatibel und werden entweder auf Band gegurtet oder auf geschnittenem Band ausgeliefert. Vollständige Datenblätter sind auf der IQD-Website unter www.iqdfrequencyproducts.com verfügbar

###

Hinweise für die Redaktion:

Rückführend auf eine fast 40 jährige Firmengeschichte, ist IQD Frequency Products ein anerkanntes Unternehmen unter den Marktführern im Frequenzproduktbereich. Mit der aktiven Kunden in über 60 Ländern, bieten eine der umfassendsten Frequenzproduktpaletten, von handelsüblichen Low-Cost-Produkten, bis hin zu

Produkten mit einer hohen Zuverlässigkeit für militärische und professionelle Anwendungen an. Unser Sortiment umfasst Quarze, Oszillatoren, VCXO’s, TCXO’s, OCXO’s, Rubidium Oszillatoren und Automotive- Quarze mit AEC-Q200 und TS16949 Qualifizierung,

IQD-Produkte werden von führenden Herstellern in der Luft-und Raumfahrt, Automotive, Kommunikation, Computer, Verbraucher, sowie in industriellen, medizinischen und militärischen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir arbeiten mit mehreren führenden Chip-Set-Designern auf einer Vielzahl von wichtigen Projekten zusammen und halten Zulassungen auf eine Reihe von Produkten, einschließlich Oszillatoren mit einer hohen Spezifikation. Unsere gesamte Produktpalette ist direkt von allen unseren Niederlassungen oder über unsere weltweiten Distributoren und  Repräsentanten erhältlich. Ausführliche Kontaktdaten sind auf unserer Website unter www.iqdfrequencyproducts.de zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Anke Allen
IQD Frequency Products Ltd
T: +44 (0)7792781707  or +44 (0)1460 270227

T: 0800 1808 443
E: anke.allen@iqdfrequencyproducts.com
W: www.iqdfrequencyproducts.de

Folgen Sie uns auf:   facebook  -   Twitter  -   LinkedIn  Google Plus